Техническое задание

Плата индикации для облучателей - рециркуляторов ОРУБ-«КРОНТ»

(Дезар-2, Дезар- 3, Дезар-4, Дезар-5, Дезар-7)

| 1. | Плата индикации | Назначение | - фиксация времени отработанного ультрафиолетовыми лампами – цифровой четырехразрядный счетчик. - визуальный контроль за работой бактерицидных ламп и вентиляторов – светодиодные индикаторы. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Модель | 2 |
|  |  | Совместимость | Полная совместимость с облучателями-рециркуляторами: - ОРУБн2-01-«КРОНТ» (Дезар-2) - ОРУБ-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3, Дезар-4) - ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (Дезар-5, Дезар-7) |
|  |  | Напряжение питания, В | 10,5 ± 10% |
|  |  | Тип подключения | Разъемы: 2-х контактный и 3-х контактный |
|  |  | Комплектность - цифровой четырехразрядный счетчик - 2 светодиодных индикатора | Каждый час работы бактерицидных ламп отображается на светодиодном индикаторе. Каждую минуту в памяти устройства производится запись отработанного времени и суммируется с ранее запомненным. Счетчик сохраняет имеющуюся в его памяти информацию в течение 1 года. Визуальный контроль поступления напряжения на бактерицидные лампы и вентиляторы. В случае возникновения неисправности (отсутствия поступления напряжения на лампы и вентиляторы) индикаторы гаснут. |
|  |  | Дополнительная функция | Кнопка «Сброс» - позволяет при замене ламп обнулить показания цифрового счетчика. |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 82х25 |